РУЧНАЯ БИГОВАЛЬНАЯ МАШИНА HC-18

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за то, что выбрали ручную биговальную машину НС 18.

Эта машина является новым образцом ручного биговального оборудования. Применяемый в ней эксцентриковый вал позволяет работать с любым типом бумаги плотностью не более 300 г/м2. Машина отличается простотой в работе, удобством, надежностью и высоким качеством. Она подходит для офисного применения, а также может применяться при производстве альбомов, упаковок и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные части	2

Установка	3

Порядок работы	3

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

- Позиционная линейка

- Защитный кожух

- Рабочий стол

- Ручка

- Подвижный боковой упор

- Фиксатор подвижного бокового упора

- Неподвижный боковой упор

- УСТАНОВКА

- Откройте упаковку, извлеките машину

- Достаньте ручку, упакованную в отдельный пакет

- Вставьте ручку в отверстие и заверните

- Зафиксируйте ручку винтом

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- В первую очередь определитесь с размером образца и положением
сгиба. Если требуется наметить только один сгиб, установите правый
боковой упор в соответствии с положением сгиба и зафиксируйте упор.

- Если требуется наметить два сгиба, то сначала установите и
зафиксируйте правый боковой упор, затем установите и зафиксируйте
левый.

!

При перемещении боковых упоров, приподнимайте их над поверхностью рабочего стола и двигайте их по направляющему полозу без рывков во избежание повреждения устройства.

- После того, как боковые упоры зафиксированы, положите на рабочий
стол лист бумаги, протолкните его в щель между кожухом биговального ножа и рабочим столом и придвиньте вплотную к заднему упору.

- Если требуется наметить только один сгиб, то выровняйте лист по
правому упору, нажмите на ручку, верните ее в исходное положение и
извлеките лист.

- Если требуется наметить два сгиба, то вначале выровняйте лист по
правому упору, нажмите и верните в исходное положение ручку, затем
выровняйте лист по левому упору, вторично нажмите и верните в
исходное положение ручку и после этого извлеките лист.