термотрансфер

SB03, SB05

Руководство пользователя

Технические характеристики:

Напряжение  сети            ~ 220 Вольт

Потребляема мощность – 300 вт.

Временной диапазон таймера 0-999 сек.

Диапазон базовой температуры 200-380 ˚F

Диапазон рабочей температуры 205-430 ˚F

ВНИМАНИЕ!!!  ИЗДЕЛИЕ ИЗМЕРЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПО ШКАЛЕ ФАРЕНГЕЙТА!!!

Диапазон температур, рекомендованный заводом изготовителем, 220 - 380 ˚F (105 – 195 ˚C).

ВНИМАНИЕ!!! Превышение указанных заводом изготовителем температур сокращает срок службы нагревателей.

Нагреватели являются расходным материалом и не подлежат замене по гарантии!!!

Предварительный подогрев  изделий до температуры 140-180 ˚F (60 - 80 ˚C) сокращает время и температуру переноса рисунка.

Внимание!!!!!

При смене нагревателя (для SB05) следите за правильностью (ключ)  соединения  разъемов нагревательных и базового устройств, неправильное подключение  элементов приводит к выходу из строя  всего  изделия и не является гарантийным случаем!!!

Примечание: точные рабочие параметры (температура и время задержки) определяются опытным путем, так как зависят от качества материала, температуры обрабатываемого материала, краски, используемой для переноса изображения, и прочих внешних факторов!!!

Краткое    описание работы.

I. Задание параметров

1. Включить сетевой выключатель. На дисплее загорится  #4#, после чего отобразится текущая температура.

2. Нажать кнопку выбора режима (MODE), загорится светодиод SET.

3. Кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ выставить базовую температуру.

4. Еще раз нажать кнопку выбора режима (MODE), загорятся светодиоды  TEMP и  SET.

5. Кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ выставить рабочую температуру.

6. Еще раз нажать кнопку выбора режима (MODE), загорятся светодиоды TIME и SET.

7. Кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ выставить интервал времени.

8. Еще раз нажать кнопку выбора режима (MODE), все светодиоды погаснут.

Примечание. Машина имеет функцию самопроверки установленных температур, т.е. базовая температура не может быть задана больше рабочей, а рабочая меньше базовой.

II. Процесс работы

1. Включить сетевой выключатель. На дисплее загорится  #4#, после чего отобразится текущая температура.

2. При достижении базовой температуры (и выше) машина начнет издавать двойной короткий звуковой сигнал.

3. Нажать кнопку ПУСК, начнется нагрев до рабочей температуры и замигает светодиод SET.

4. При достижении рабочей температуры на табло отобразится обратный отсчет времени.

5. По истечении времени раздастся продолжительный звуковой сигнал. Для отключения сигнала нажать кнопку ПУСК. Нагреватель начнет остывать до базовой температуры.

6. Следующий цикл работы начать с п.2

Сообщения об ошибках

Е1 – короткое замыкание в цепи термодатчика.

Е2 – обрыв в цепи термодатчика.

Примечание: при отключенном разъеме нагревателя должна отображаться ошибка Е2

Таблица соответствия градусов Цельсия и Фаренгейта.

| 0F | 0C |  | 0F | 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0 |  | 248 | 120 |
| 50 | 10 |  | 266 | 130 |
| 68 | 20 |  | 284 | 140 |
| 86 | 30 |  | 302 | 150 |
| 104 | 40 |  | 320 | 160 |
| 122 | 50 |  | 338 | 170 |
| 140 | 60 |  | 356 | 180 |
| 158 | 70 |  | 374 | 190 |
| 176 | 80 |  | 392 | 200 |
| 192 | 90 |  | 410 | 210 |
| 212 | 100 |  | 428 | 220 |
| 230 | 110 |  | 446 | 230 |

Формула пересчета градусов Цельсия и Фаренгейта.

˚F=9/5 ˚С+32			˚С=5/9(˚F-32)

# Text boxes

|  | (383) 249-60-84, 209-26-80 |
| --- | --- |
|  | ООО АльтПроСиб |
|  | www.altprosib.ru |