Электрический степлер

Vektor-106

|  | (383) 209-26-80 |
| --- | --- |
|  | АльтПроСиб |
|  | www.altprosib.ru |

Руководство по эксплуатации

Замечания по безопасности

- Прочтите эту инструкцию целиком.

- Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

- Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на степлере.

- Перед чисткой машины обязательно отключайте ее от сети. Не используйте жидкие вещества или аэрозоль для чистки машины, используйте влажную ткань.

- Нельзя использовать машину близко от воды.

- Не устанавливайте машину на неустойчивых передвижных столах, подставках. Машина может упасть, что приведет к серьезным повреждениям.

- Эта модель снабжена 3-х проводной вилкой с заземлением, и должна подключаться только к розетке, имеющей заземление. Это одна из мер безопасности.

- Не пытайтесь обслуживать эту машину самостоятельно. Открытие крышек или их снятие может привести к поражению высоким напряжением или другим травмам. Всегда обращайтесь в сервис.

- Отключите машину от сети и обратитесь в сервис за квалифицированной помощью в следующих случаях:

  - Когда сетевой кабель или вилка повреждены или изношены.

B .Если жидкость попала внутрь машины.

  - Если машина подверглась воздействию дождя или воды.

  - Если машина работает не нормально при соблюдении инструкции по эксплуатации. Настраивайте только согласно инструкции по эксплуатации, так как неправильные регулировки могут привести к повреждениям и потребуют затем привлечения квалифицированного технического специалиста для восстановления работоспособности машины.

  - Если степлер упал или поврежден его корпус.

  - Если машина показывает явные изменения в выполнении работы, необходимо провести техническое обслуживание.

- Берегите пальцы от попадания в зону действия степлирующего механизма.

- Не позволяйте детям использовать устройство без контроля со стороны ответственных лиц.

Общее описание

Электрический степлер Vektor - это недорогой аппарат, обладающий высокой производительностью и надежностью. Данная модель имеет регулировку расстояния скобы от кромки листа и плавную регулировку силы удара. Позволяет сшивать блоки втачку и накидку. Оригинальная конструкция позволяет на этих компактных степлерах работать с бумагой формата до А3 включительно, а нанесенная на поворотный столик разметка и выдвигающиеся упоры облегчают выставление скрепляемого блока точно по нужному размеру. Управление возможно как от педали, так и автоматически по сигналу триггера при подаче материала в рабочую зону. Предусмотрена возможность объединения нескольких степлеров в линию. Соединение производится оптоволоконным кабелем. Минимально расстояние между центрами – 60мм.

Основные элементы.

| 1.Выключатель питания 2.Регулятор силы удара 3.Прозрачный щиток 4.Степлирующая головка 5.Винт 6.Магазин 7.Рычаг освобождения магазина 8.Наковальня 9.Триггер (настраиваемый) 10.Фиксатор триггера | 11.Разъем для оптокабеля 12.Разъем для педали 13.Запорная пластинка 14.Педаль ножного управления 15.Ручка укрепления столика 16.Столик 17.Направляющая бумаги 18.Направляющая бумаги 19.Зацеп для столика 20.Основание |
| --- | --- |

Внимание!!! При работе возможно застревание скрепок (дефект скрепок, их перекос в канале подачи скрепок). Продолжение работы с застрявшей скрепкой приводит к деформации бойка, отрыву сварки и выводит из строя степлирующую головку. Данный случай не является гарантийным случаем!!!  Категорически запрещено пытаться извлечь скрепку повторно нажимая педаль. Оператор обязан вручную извлечь застрявшую скрепку, убедится, что канал чист, и только тогда продолжать работу.

Технические характеристики

| Модель | Vektor-105 |
| --- | --- |
| Габариты; мм | 60 x 250 x 238 |
| Масса; кг | 3,6 |
| Напряжение сети; В | 220 |
| Размер скоб; мм | 66/6, 66/8 |
| Пробивная способность | 40 листов (80 гр/м2) |

Подсоединение к сети

Рабочее напряжение степлера 220 В, 50 Гц. До подсоединения устройства, убедитесь, что напряжение в розетке соответствует рабочему напряжению степлера. Выключайте сетевой выключатель, когда не используете степлер.

Скобы

Используйте только оригинальные скобы  66/6 или 66/8. Другой тип скоб может повредить степлер или результатом будет плохое скрепление.

Для загрузки скоб:

- Поднять прозрачный щиток (3).

- Нажать на рычажок освобождения магазина (7) на передней части головки и потянуть магазин (6) на себя.

- Загрузить скобы 66/6 или  66/8. Емкость магазина до 210 скоб.

- Нажать магазин внутрь, пока он не запрется.

- Опустить прозрачный щиток.

Настройка глубины степлирования

Устройство снабжено двухсторонним триггером для автоматической работы машины. Каждый триггер может быть использован независимо.

- Отключить питание и поднять прозрачный щиток (3).

- Повернуть одну из ручек (10) против часовой стрелки и передвинуть триггер (9) в желаемую позицию.

- Опустить ручку. Триггер зафиксируется в данном положении.

- Триггер будет включать процесс степлирования при первом касании.

- Когда соединены несколько устройств, триггеры на "подчиненных" устройствах не вызывают процесс степлирования, а могут использоваться в качестве упоров. Настраиваются они так же, как указано выше.

- Опустить прозрачный щиток, включить питание.

Для работы с триггерами отключите от машины педаль. При подключенной педали триггеры можно использовать как упоры.

Использование педали.

- Отключить питание.

- Подсоединить педаль (14) к разъему (12) на задней стороне устройства. Триггер (9) может быть использован как упор для степлируемого материала.

- Включить питание.

- Вставьте материал.

- Нажмите педаль.

Настройка силы удара

1. Выберете силу удара при опускании поворачивая регулятор (2)

2. Включить питание.

3. Сделайте пробное степлирование.

Проверьте результат. Если сила слишком слаба, скобы загнуты не до конца – поверьте регулятор (2) силы удара. Слишком большая сила удара производит сильный шум и приводит к быстрому износу деталей степлера.
Правильная настройка обеспечивает качественное степлирование и минимум шума.

Никогда не степлируйте без степлируемого материала - это приведет к забиванию выпускного отверстия скобами.

Никогда не степлируйте скобу поверх другой скобы, скобы будут заминаться в выпускном отверстии.

Соединение  нескольких устройств

- Выключить питание на всех устройствах.

- Установить и закрепить устройства как требуется.

- Выберите главное устройство, которое будет управлять степлированием.

- Для подключения оптокабеля опустите защитную крышку с разъема (11) и вставьте кабель в верхнее отверстие (помечено стрелкой от разъема).

- В следующем (подчиненном) устройстве подключите этот кабель в нижнее отверстие (помечено стрелкой к разъему)

- Соедините таким образом все устройства.

Когда главное устройство приводится в действие триггером или ножной педалью, сначала срабатывает главное устройство, а затем, с некоторым интервалом, подчиненные. Это предотвращает перегрузку источника питания. Триггеры в подчиненных устройствах могут использоваться как упоры для степлируемого материала.

Использование столика

1. Установить устройство на стол и жестко закрепить струбциной. Во время установки устройство должно быть отключено от сети.

2. После ослабления фиксирующей ручки (15) выбрать одну из позиций стола(16) – прямую или седлообразную.

Для степлирования внакидку задняя часть столика должна войти в зацеп (19), при этом триггеры должны быть отведены в заднее положение.

3. Убедитесь, что столик установлен правильно и затяните фиксатор (15).

Столик имеет 4 упора для удобного позиционирования бумаги.

Обслуживание

Удаляйте пыль со степлирующей головки и из магазина.

Каждые 10000 циклов смазывайте степлирующую головку жидким маслом. Перед работой удалите излишки масла.