Машина ручная биговальная

С-46М2

Руководство пользователя

Эта машина является новым образцом ручного биговального оборудования.

Применяемый в ней эксцентриковый вал позволяет работать с любым типом бумаги плотностью не более 300 г/мю\.кв.

Машина отличается простотой в работе, удобством, надежностью и высоким качеством. Она подходит для офисного применения, а также может применяться при производстве альбомов,  упаковок и т.д.

**Основные части**

1.Подвижный боковой упор

2.Фиксатор подвижного бокового упора

3.Полоз бокового упора

4.Неподвижный упор

5.Ручка

6.Рабочий стол

7.Защитная крышка биговального ножа

8.Позиционная линейка

Технические характеристики

Установка

- Откройте упаковку, извлеките машину

- Достаньте ручку, упакованную в отдельный пакет

- Вставьте ручку в отверстие и заверните

- Зафиксируйте ручку винтом

Порядок работы

- В первую очередь определитесь с размером образца и положением сгиба. Если требуется наметить только один сгиб, установите правый боковой упор в соответствии с положением сгиба и зафиксируйте упор.

- Если требуется наметить два сгиба, то сначала установите и зафиксируйте левый.

При перемещении боковых упоров, приподнимайте их над поверхностью рабочего стола и двигайте их по направляющему полозу без рывков во избежание повреждения устройства.

После того, как боковые упоры зафиксированы, положите на рабочий стол лист бумаги,

Протолкните его в щель между кожухом биговального ножа и рабочим столом и придвиньте  в плотную к заднему упору.

- Если требуется  наметить только один сгиб, то выровняйте лист по правому упору, нажмите на ручку, верните ее в исходное положение и извлекайте лист.

Если требуется наметить два сгиба, то в начале выровняйте лист по правому упору, нажмите и верните в исходное положение ручку, затем выровняйте лист по левому упору, вторично нажмите и верните в исходное положение ручку и после этого извлеките лист.